## Slide 1: ATELIER PÊCHE du 26 janvier 2024 Navigation dans Chausey
Présentation Jean LEPIGOUCHET
et Jean-Pierre DURAND

## Slide 2: NAVIGATION DANS CHAUSEY
1-Chausey
Descriptif général
Les points de repère
Les entrées dans Chausey
2-Les moyens disponibles pour la navigation
Les cartes marines
L'annuaire des marées
Les fichiers météo
3-Dispositions particulières
Le Sund
Les plages de la grande île
Les oiseaux : débarquement sur les îlots (chiens)
Autres : moulières, tables à huîtres, parcs à palourdes

## Slide 3: Descriptif général
Superficie lors de marée basse de morte-eau : c'est près de 5000 ha qui découvrent, par contre 64 ha de surfaces restent émergées à marée haute de vive-eau.
Le cadastre de Chausey, établi en 1825, mentionne 52 îles ou groupe d'îlots. Ces îles sont déterminées par le niveau de la haute mer au moment du plus grand flot moyen du mois de mars.
Classement des sites par ordre de surface décroissante (cadastre de 1881): Grande Île 45 ha ; Huguenans ; Aneret; Genetaie ; Longue Île ; La Meule ; Plate île ; etc...
Le Sund est le grand chenal qui longe l'île principale sur toute sa longueur. C'est aussi le meilleur mouillage de l'archipel, bien abrité la plupart du temps.
Granville ce situe à 10 km de la première tour (La haute Foraine)

## Slide 5: Vue de l’espace (Thomas PESQUET)

## Slide 6: Les points de repères
1 Phare qui culmine à 39 mètres
5 tours sont disposées principalement autour de Chausey :
La Haute Foraine (noir jaune noir) S-E
Le Pignon (noir jaune noir ; feu à éclat) E
Les Canuettes (noir blanc noir) N-E
L'Etat (noire et blanche) N-E
Les Huguenans (noire et blanche) S-E
Une tour intérieure : l’Enseigne (blanche)
Et deux petites tours intérieures :
Le Chapeau (blanche)
La Massue (blanche)

## Slide 7: Les balises est
La Haute Foraine

## Slide 8: Les repères (suite)
1 tour métallique la Crabière, (feux à secteur, rouge blanc vert)
2 balises (espars) , marques cardinales (dont 1 danger isolé)

## Slide 9: Les repères (suite)
Les bouées d’entrée du Sund (Les Épiettes)

## Slide 10: Rappel sur les cardinales

## Slide 11: Les points de repères (suite)
Îles aux formes caractéristiques :
La Culassière
Plate Île

## Slide 12
Roche Hamon
L’Enseigne

## Slide 13: Les repères (suite)
Aneret
Longue Île

## Slide 14: Les entrées dans Chausey :
Avec un bateau relativement important (pas d’échouage) :
La passe de la Conchée → L’Herbier, Le Lézard, Plate Île…..
Le chenal de Beauchamp → Huguenans, L’Herbier, Le Lézard, Plate Île…..
Le Sund ou Sound (son) → La Massue, La Pierre aux Vras, l’Enseigne ….
La Grande Entrée → L’Enseigne, Plate Île, La Pierre aux Vras….
Avec un bateau plus petit (qui se pose sur le fond) :
Le « Grand Rué » → Les Carniquets, Plate Île …..
Le chenal d’Aneret → Aneret, La Vache, Roche Hamon….
Le chenal des Trois Îlets →Les Trois Îlets, Les Romont, Les Carniquets…

## Slide 15: Les moyens disponibles pour la navigation : Les cartes marines
Les cartes du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine) donnent énormément de renseignements :
les amers (église, tour, cheminée...)
les profondeurs (laisse de basse mer, sonde de profondeur )
la nature du fond (sable, vase, roche,...)
les roches épaves (îlot qui ne couvre pas, roche qui couvre et découvre, roche à fleur d'eau)
Les GPS avec cartographie intégrée : moins fournie en détail, mais donne l'emplacement exact du bateau sur la carte (un contrôle visuel est toujours nécessaire pour des raisons de sécurité)

## Slide 16: Exemple de carte du SHOM

## Slide 17: Nav&co

## Slide 18: Nav&co
Trois entités étatiques se sont groupées pour mettre à votre disposition un compagnon ludique et pédagogique qui permet de suivre sa route sur les cartes du SHOM, d’être accompagné dans la lecture de la signalisation maritimes, de connaître les réglementations et de découvrir la biodiversité marine. 2 modes d’usage Nav&co sont accessibles : Navigation et Découverte.
Permet de localiser les herbiers de zostères.

## Slide 19: Les moyens disponibles pour la navigation : l'annuaire des marées
L'annuaire des marées donne une information très importante pour la navigation : le marnage et les heures de basse et haute mer.
Le marnage (différence entre la hauteur d'eau de la basse mer et la hauteur d'eau de la haute mer) est utilisé dans la règle des 12èmes.
Tous ces calculs sont compliqués, mais très intéressants pour naviguer sans électronique, ou en cas de panne de l’électronique.

## Slide 20: Les moyens disponibles pour la navigation : la météo
On doit toujours connaître la météo de notre journée de pêche, pour des raisons de sécurité et de placement du bateau par rapport au rocher où l'on veut faire nos dérives ( elle change aussi les hauteurs d'eau de notre marégramme).
Les moyens de se procurer un bulletin météo :
- internet (météo France, maree.info, windguru, le site du CPAG)
- le bureau du port

## Slide 22: Exemple de prévision météo :

## Slide 23: Dispositions particulières :
Le SUND (SOUND) ou SON
Vitesse :
5 nœuds mais surtout
3 nœuds dans la ZMEL
surveiller son sillage

## Slide 24: Le Sund

## Slide 25: La « Tour Eiffel » (Crabière)

## Slide 26: Le ponton

## Slide 27: La cale

## Slide 28: Mouillage du CPAG

## Slide 29: Bouée du CPAG

## Slide 30: Le Sund

## Slide 31: Les plages de la Maîtresse Île

## Slide 32: Les oiseaux
Débarquement sur îlots interdit du 15/9 au 15/7
Tenir les chiens en laisse
Mouillage et navigation interdits à proximité de la Roche des Guernesiais du 1/4 au 31/7

## Slide 33: La conchyliculture

## Slide 34: A PROPOS DE ZPF
Une ZPF est une zone de protection forte définie par un décret de 2022.
Les activités impactant l’environnement peuvent être, sinon interdites, du moins fortement réduites.
À Chausey les herbiers de zostères sont dans le collimateur des autorités, d’où la création à Granville d’une instance de concertation pour exposer nos observations et surtout pour être consultés avant toute prise de décision.
Faire attention à ne pas jeter l’ancre dans les herbiers (Nav&Co).

## Slide 35: Merci de votre attention Questions diverses